## Slide 1
Projet Morse : L’établissement d’une communication PC-microcontrôleur
19/04/2023
Notes: Historique des versions du document
Version 01 : Création du document (auteur)
Version 02 : Modifications … (Auteur)
…

## Slide 2
El Hassane
Lahrar
Axel
Fefeu
Isabelle
Leblond
Intervenants

## Slide 3
Sommaire
Objectif du projet
1.
Matériel utilisé
2.
Tests et validation
5.
Difficultés rencontrées
6.
Exigences du projet
3.
Améliorations possibles
7.
Fonctionnalités des programmes
4.
Conclusion
8.

## Slide 4
Objectif du projet
Faire communiquer un ordinateur et un microcontrôleur STM32 pour afficher du texte en morse avec une LED

## Slide 5
Matériel utilisé
Carte STM32F103RB
Platform I/O
Ordinateur
Câble USB

## Slide 6
Exigences minimales
Etablissement d’une liaison UART entre le PC et la carte
Côté PC:
Appel du programme en ligne de commande avec différents paramètres
Respect des paramètres de lancement
Vérification de la validité des paramètres
Envoi de la trame
Côté Carte :
Réception des données
Traitement des données
Affichage du message morse / Arrêt

## Slide 7
Notre implémentation
Format de la ligne de commande et le mode d’emploi :
./programme [-b] -m [MESSAGE] -n [REPEAT] [-s] -t [TIME_STRING] -T [TIMER] -c [PORT_COM] [-h]
-T TIMER: Une seule valeur du timer
      -c PORT_COM: Port utilisé pour la communication UART
Obligatoire :
m MESSAGE : le message envoyé
Optionnel :
b : affichage en boucle
n : nombre de répétition de l’affichage
s : l’arrêt du programme
t TIME_STRING : les valeurs du temps utilisées pour le morse
h : affichage de l’usage du programme

## Slide 8
Notre implémentation
Les contraintes :
    Les options « boucle » et « itérations » sont exclusives
    Les timers définissent les temps courts, moyens et longs rythmant le morse soit par passage de trois valeurs, soit par multiples d’une valeur
    Un message a une taille inférieure à 249 caractères
    Un message vide entraîne un non envoi
    L’option « stop » provoque l’arrêt du programme
      -t TIMES_STRING: les valeurs du trois timers (TIM2, TIM3 et TIM4)
TIM3
TIM2
TIM4

## Slide 9
Notre implémentation
Mise en place du protocole UART
Définition de la trame
Nb bytes | 1 byte | 1 byte | 1 byte | 1 byte | 1 byte | 1 byte | N bytes | 1 byte
paramètre | en boucle | nb iterations | timer 1 | timer 2 | timer 3 | N lettres | message | Fin de trame
Valeurs | 0 : non bouclé 1 : bouclé | 0-255 | En centième de secondes | En centième de secondes | En centième de secondes | 0-255 | Max N = 249 | ‘\n’
Réception de la trame
Désencapsulation
Traitement et affichage du message morse

## Slide 10
Fonctionnalités des programmes
Côté PC :
- Vérification de la commande
- Création de la trame
- l’envoie du trame vers la carte
Côté microcontrôleur :
- La réception de la trame
- La désencapsulation de la trame
- Le traitement des données
- L’affichage du message via la LED

## Slide 11
Testes et validation
Option 1: boucle infinie
Option 2: nombre d’itération
Option 3 : l’exclusion mutuelle entre boucle et itération
Option 4 : gestion des temps pour les Timers
Option 5 : gestion des valeurs par défaut
Option 6 : gestion des erreurs :
- trame trop longue (si taille > 256 octets)
- message vide
Option 7 : arrêt du programme

## Slide 12
Testes et validation
Relecture par les pairs : vérification
Le rythme du code morse n’est pas respecté
- Correction réalisée
L’utilisation spécifique des périphériques de Timers (TIM2, TIM3 et TIM4)
Vérification de la conformité des paramètres d’entrés

## Slide 13
Difficultés rencontrées
La gestion des horloges
La configuration de l’UART
L’apparition d’un caractère fantôme entre la réception de la trame et son traitement

## Slide 14
Amélioration possibles
Inversion du fonctionnement du code : créer un message morse sur la carte avec un bouton et l’afficher sur le terminal
Extension aux caractères internationaux

## Slide 15
Conclusion
Défi technique : La logique de la programmation et la modularité du code
Défi humain : savoir travailler en équipe en équilibrant le partage des taches à effectuer
Merci pour votre attention !
Des questions !