## Slide 1: Projet Morse : L’établissement d’une communication PC-microcontrôleur
Réalisé par : El Hassane Lahrar
Isabelle Leblond
Alex Fefeu
19/04/2023

## Slide 2
Sommaire
Objectif du projet
Exigences du projet
Fonctionnalités des programmes
Testes et validation
Difficultés rencontrées
Améliorations possibles
Conclusion

## Slide 3
Objectif du projet
Faire communiquer un ordinateur et un microcontrôleur STM32 pour afficher du texte en morse avec une LED

## Slide 4
Exigences du projet
Format de la ligne de commande et le mode d’emploi :
./programme [-b] -m [MESSAGE] -n [REPEAT] [-s] -t [TIME_STRING] -T [TIMER] -c [PORT_COM] [-h]
      -b: envoi du message en boucle
      -m MESSAGE: le message envoyé (taille du message < 249 caractères)
      -n REPITITION: nombre d’itération
      -s: arrêt du l’envoi de message
      -t TIMES_STRING: les valeurs du trois timers (TIM2, TIM3 et TIM4)
      OU
      -T TIMER: Une seule valeur du timer
      -c PORT_COM: Port utilisé pour la communication UART
      -h: affichage du message
TIM3
TIM2
TIM4

## Slide 5
Exigences du projet
Mise en place du protocole UART
Définition de la trame :
Les options 1 et 2 sont exclusives
L’envoie d’un message vide n’est possible que dans le cas d’un message Stop
La trame entière ne peut excédé 256 octets
Nb bytes | 1 byte | 1 byte | 1 byte | 1 byte | 1 byte | 1 byte | N bytes | 1 byte
paramètre | en boucle | nb iterations | timer 1 | timer 2 | timer 3 | N lettres | message | Fin de trame
Valeurs | 0 : non bouclé 1 : bouclé | 0-255 | En centième de secondes | En centième de secondes | En centième de secondes | 0-255 | Max N = 249 | ‘\n’

## Slide 6
Fonctionnalités des programmes
Côté PC :
- Vérification de la commande
- Création de la trame
- l’envoie du trame vers la carte
Côté microcontrôleur :
- La réception de la trame
- La désencapsulation de la trame
- Le traitement des données
- L’affichage du message via la LED

## Slide 7
Testes et validation
Option 1: boucle infinie
Option 2: nombre d’itération
Option 3 : l’exclusion mutuelle entre boucle et itération
Option 4 : gestion des temps pour les Timers
Option 5 : gestion des valeurs par défaut
Option 6 : gestion des erreurs :
- trame trop longue (si taille > 256 octets)
- message vide
Option 7 : arrêt du programme

## Slide 8
Testes et validation
Relecture par les pairs : vérification
Le rythme du code morse n’est pas respecté
- Correction réalisée
L’utilisation spécifique des périphériques de Timers (TIM2, TIM3 et TIM4)
Vérification de la conformité des paramètres d’entrés

## Slide 9
Difficultés rencontrées
La gestion des horloges
La configuration de l’UART
L’apparition d’un caractère fantôme entre la réception de la trame et son traitement

## Slide 10
Amélioration possibles
Inversion du fonctionnement du code : créer un message morse sur la carte avec un bouton et l’afficher sur le terminal
Extension aux caractères internationaux

## Slide 11
Conclusion
Défi technique : La logique de la programmation et la modularité du code
Défi humain : savoir travailler en équipe en équilibrant le partage des taches à effectuer
Merci pour votre attention !
Des questions !